Límites laterales de W.C. para niños que se escapan

| Límites laterales de W.C. para niños que se escapan. |
| --- |
| Breve descripción | Es un soporte para niños que se escapan del W.C. Los mantiene bien sentados y con la ayuda de un cinturón además no se escapan. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | En prinicipio se realizó para un alumno que no tenía la costumbre de estar sentado en el W.C. y se escapaba. El propósito era que el niño estuviera bien sentado mientras realizaba el control de esfinteres. Primeramente se había probado un cinturón pero este le permitía girarse. |
| Materiales y modo de funcionamiento | Se reciclaron unas mesas de un aula: dos tableros y dos patas. Tornillos largos tipo esparrago. Cinta americana para proteger algunas partes. |
| Proceso de elaboración | Se separan los tableros de dos mesas de sus patas. - En cada tablero se atornilla una de las patas de la mesa dejándolo en forma de panel. - Se unen estos dos paneles con tornillos tipo espárrago o varas de metal. - Las varas que unen estos dos paneles quedan entre la mochila del W.C. y el asiento y en la parte anterior de manera que se puede quitar y poner dependiendo de quien use el inodoro. NOTA: En la foto no se ve ningún cinturón porque el alumno en cuestión dejó de necesitarlo, más adelante dejó de necesitar estos límites laterales. No obstante otros alumnos también lo usaron para mantener una sedestación adecuada mientras hacían el control de esfínteres. |
| Autores y datos de contacto | Celia Terrón Merino CPEE Fátima. C/ Vacarisses Nº 2. 08225 Terrassa. Barcelona. España. fisioterapeutes.fatima@gmail.com |

Galería de imágenes

Vista lateral de la adaptación acabada

Vista lateral de la adaptación acabada