Tabla de preparar alimentos.

Esta obra está se publica como Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

| Tabla de preparar alimentos. |
| --- |
| Breve descripción | Tabla de madera con clavos y reborde para la sujeción de los alimentos. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Se hizo para una mujer con hemiplejia del lado izquierdo para facilitar el pelado y partido de alimentos con una sola mano |
| Materiales y herramientas utilizadas | Tabla de madera. Contrachapado de madera. Clavos inoxidables. 1 trozo de velero. 2 listones. Cola. Mantel antideslizante. La tabla tiene una zona de pinchos desmontable (para ser más rápida de limpiar) y un reborde que sirve como sujeción para que el alimento no se salga (Por ej: untar una tostada). El mantel antideslizante para impedir que la tabla se mueva. |
| Proceso de elaboración paso a paso | 1 Cortar el contrachapado de la misma dimensión que la tabla. 2 Cortar pieza de madera donde se clavaran los clavos. 3 Pegar el contrachapado a la tabla de madera. 4 Clavar los clavos en la pieza de madera cortada de la tabla. 5 Pegar los velcros que se usarán para fijar la pieza desmontable. 6 Clavar los listones que servirán como reborde. 7 Pegar el mantel antideslizante a la parte de debajo de la tabla. |
| Precauciones | No astillar la tabla al clavar los clavos. Utilizar clavos inoxidables. |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: MORENO VIDAL Nombre: ROSA Mª Dirección: CALLE CALA GRAN *** Código Postal : 07009 Ciudad: PALMA País: ESPAÑA Teléfono: 971909449 / 616 52 7*** Correo electrónico : rosatrasto@hotmail.com |

Galería de imágenes

Uso de la tabla con tareas de untado.

Uso de la tabla con tareas de pelado.

Uso de la tabla con tareas de corte.

Imagen de la tabla sin la parte de puntas.

Imagen de la tabla con la parte de puntas montada.

Imagen de la tabla con la parte de puntas desmontada.

Base de la tabla con tapete antideslizante.