Feel It.

Esta obra se publica bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

| Feel It. |
| --- |
| Breve descripción | Un dispositivo de teclado para computador convencional en material de silicona adaptado al braille que puede llevarse a todos lados ocupando poco lugar y con versatilidad para ser adaptado a cualquier computador y poder ser utilizado con facilidad por la población invidente. |
| Para quién se hizo y con qué objeto | Se hizo para personas invidentes con el objetivo de que les sea de fácil acceso los computadores convencionales, ya que siendo un teclado portátil y fácil de transportar puede doblarlo o enrollarlo y ponerlo en la maleta o bolso y conectarlo a cualquier computador. |
| Materiales utilizados | Materiales: teclado de silicona USB, acetato o polipropileno, tijeras, cinta adhesiva doble faz, punzón y regleta de braille (que puede remplazarse con punzón, vela, encendedor y una guía de escritura Braille) |
| Proceso de elaboración | 1-Poner el acetato en la regleta para braille y empezar a hacer el alfabeto. 2- Cortar las letras de modo que no quede por fuera de la tecla donde se vaya a pegar 3- Tomar letra por letra y ponerla sobre uno de los lados de la cinta, se recorta y se despega el otro lado para pegarlo sobre la tecla (este paso se repite hasta terminar el alfabeto) 4-Se buscan las letras que no hacer parte del alfabeto pero son importantes para la utilización del teclado, se crean en la regleta y se pegan según corresponda |
| Precauciones | Al momento de la elaboración se debe tener cuidado al poner las letras para que no se confundan, al igual que los espacios del braille son universales y no debe existir variación alguna |
| Autores y datos de contacto | Apellidos: Rengifo Díaz Nombre: Steffanny Ciudad: Cali País: Colombia Teléfono: +57 317 868 5*** Correo electrónico : stefy_rengifo95@hotmail.com |

Galería de imágenes.

Materiales con los que se realiza la ayuda.

Primer paso: Poner el acetato en la regleta para braille y empezar a hacer el alfabeto.

Paso 2: Cortar las letras de modo que no quede por fuera de la tecla donde se vaya a pegar.

Paso 3: Tomar letra por letra y ponerla sobre uno de los lados de la cinta, se recorta y se despega el otro lado para pegarlo sobre la tecla.

Poniendo las letras sobre el teclado.

Resultado.

Resultado final.